SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D - M - 00.00.00

WYMAGANIA OGÓLNE

Jelenia Góra 2009

SPIS TREŒCI

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania ogólne dotycz¹ce wykonania               i odbioru robót drogowych i mostowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul.Leœnej w Janowicach Wielkich.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj¹ wymagania ogólne, wspólne dla robót objêtych ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych. W przypadku braku ogólnych specyfikacji technicznych wydanych                   przez GDDP dla danego asortymentu robót, ustalenia dotycz¹ równie¿ dla ST sporz¹dzanych indywidualnie.

1.4. Okreœlenia podstawowe

U¿yte w ST wymienione poni¿ej okreœlenia nale¿y rozumieæ w ka¿dym przypadku nastêpuj¹co:

1.4.1.	Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bêd¹cy budynkiem, stanowi¹cy ca³oœæ                          techniczno-u¿ytkow¹ (droga) albo jego czêœæ stanowi¹c¹ odrêbny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wêze³).

1.4.2.	Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniêty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.	Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urz¹dzeniami technicznymi zwi¹zanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.	Droga tymczasowa (monta¿owa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obs³uguj¹cych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniêcia po jego zakoñczeniu.

1.4.5.	Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczêci¹ organu wydaj¹cego, wydany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, stanowi¹cy urzêdowy dokument przebiegu robót budowlanych, s³u¿¹cy do notowania zdarzeñ i okolicznoœci zachodz¹cych w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceñ i innej korespondencji technicznej pomiêdzy In¿ynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawc¹ i projektantem.

1.4.6.	In¿ynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych                                 (wyznaczona przez Zamawiaj¹cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.7.	Jezdnia - czêœæ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.8.	Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcê, upowa¿niona do kierowania robotami                    i do wystêpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9.	Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dziel¹cymi jezdnie.

1.4.10.	Konstrukcja nawierzchni - uk³ad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich po³¹czenia.

1.4.11.	Korpus drogowy - nasyp lub ta czêœæ wykopu, która jest ograniczona koron¹ drogi i skarpami rowów.

1.4.12.	Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu u³o¿enia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.13.	Ksi¹¿ka obmiarów - akceptowany przez In¿yniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, s³u¿¹cy do wpisywania przez Wykonawcê obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeñ, szkiców i ew. dodatkowych za³¹czników. Wpisy w ksi¹¿ce obmiarów podlegaj¹ potwierdzeniu                        przez In¿yniera/Kierownika projektu.

1.4.14.	Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj¹cego, niezbêdne do przeprowadzenia wszelkich badañ i prób zwi¹zanych z ocen¹ jakoœci materia³ów oraz robót.

1.4.15.	Materia³y - wszelkie tworzywa niezbêdne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj¹ projektow¹                i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez In¿yniera/ Kierownika projektu.

1.4.16. Nawierzchnia - warstwa lub zespó³ warstw s³u¿¹cych do przejmowania i rozk³adania obci¹¿eñ                  od ruchu na pod³o¿e gruntowe i zapewniaj¹cych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa œcieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpoœrednio oddzia³ywaniu ruchu                                 i czynników atmosferycznych.

Warstwa wi¹¿¹ca - warstwa znajduj¹ca siê miêdzy warstw¹ œcieraln¹ a podbudow¹, zapewniaj¹ca lepsze roz³o¿enie naprê¿eñ w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowê.

Warstwa wyrównawcza - warstwa s³u¿¹ca do wyrównania nierównoœci podbudowy lub profilu istniej¹cej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czêœæ nawierzchni s³u¿¹ca do przenoszenia obci¹¿eñ od ruchu na pod³o¿e. Podbudowa mo¿e sk³adaæ siê z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Podbudowa zasadnicza - górna czêœæ podbudowy spe³niaj¹ca funkcje noœne w konstrukcji nawierzchni. Mo¿e ona sk³adaæ siê z jednej lub dwóch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czêœæ podbudowy spe³niaj¹ca, obok funkcji noœnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzia³aniem wody, mrozu i przenikaniem cz¹stek pod³o¿a.                     Mo¿e zawieraæ warstwê mrozoochronn¹, ods¹czaj¹c¹ lub odcinaj¹c¹.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, której g³ównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dzia³ania mrozu.

Warstwa odcinaj¹ca - warstwa stosowana w celu uniemo¿liwienia przenikania cz¹stek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni le¿¹cej powy¿ej.

Warstwa ods¹czaj¹ca - warstwa s³u¿¹ca do odprowadzenia wody przedostaj¹cej siê do nawierzchni.

1.4.17.	Niweleta - wysokoœciowe i geometryczne rozwiniêcie na p³aszczyŸnie pionowego przekroju                        w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.18.	Odpowiednia (bliska) zgodnoœæ - zgodnoœæ wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,                 a jeœli przedzia³ tolerancji nie zosta³ okreœlony - z przeciêtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.19.	Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i zwi¹zanych z ni¹ urz¹dzeñ oraz drzew i krzewów. Pas drogowy mo¿e równie¿ obejmowaæ teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urz¹dzeñ chroni¹cych ludzi i œrodowisko przed uci¹¿liwoœciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20.	Pobocze - czêœæ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urz¹dzeñ organizacji i bezpieczeñstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, s³u¿¹ca jednoczeœnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.	Pod³o¿e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, le¿¹cy pod nawierzchni¹ do g³êbokoœci przemarzania.

1.4.22.	Pod³o¿e ulepszone nawierzchni - górna warstwa pod³o¿a, le¿¹ca bezpoœrednio pod nawierzchni¹, ulepszona w celu umo¿liwienia przejêcia ruchu budowlanego i w³aœciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.	Polecenie In¿yniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy                         przez In¿yniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotycz¹ce sposobu realizacji robót                               lub innych spraw zwi¹zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.	Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bêd¹ca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.	Przedsiêwziêcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego po³¹czenia drogowego lub ca³kowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju pod³u¿nym) istniej¹cego po³¹czenia.

1.4.26.	Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniêtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wêdrówek zwierz¹t dziko ¿yj¹cych lub urz¹dzeñ technicznych przez korpus drogowy.

1.4.27.	Przetargowa dokumentacja projektowa - czêœæ dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizacjê, charakterystykê i wymiary obiektu bêd¹cego przedmiotem robót.

1.4.28.	Rekultywacja - roboty maj¹ce na celu uporz¹dkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.29.	Œlepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich iloœci (przedmiarem) w kolejnoœci technologicznej                 ich wykonania.

1.4.30.	Teren budowy - teren udostêpniony przez Zamawiaj¹cego dla wykonania na nim robót                           oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz¹ce czêœæ terenu budowy.

1.4.31.	Zadanie budowlane - czêœæ przedsiêwziêcia budowlanego, stanowi¹ca odrêbn¹ ca³oœæ konstrukcyjn¹ lub technologiczn¹, zdoln¹ do samodzielnego pe³nienia funkcji techniczno-u¿ytkowych. Zadanie mo¿e polegaæ na wykonywaniu robót zwi¹zanych z budow¹, modernizacj¹/ przebudow¹, utrzymaniem                       oraz ochron¹ budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoœæ wykonanych robót, bezpieczeñstwo wszelkich czynnoœci na terenie budowy, metody u¿yte przy budowie oraz za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, ST                   i poleceniami In¿yniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiaj¹cy w terminie okreœlonym w dokumentach kontraktowych przeka¿e Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjê                       i wspó³rzêdne punktów g³ównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoœæ za ochronê przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy                 i utrwali na w³asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bêdzie zawieraæ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegó³owych warunkach umowy, uwzglêdniaj¹cym podzia³ na dokumentacjê projektow¹:

Zamawiaj¹cego; wykaz pozycji, które stanowi¹ przetargow¹ dokumentacjê projektow¹ oraz projektow¹ dokumentacjê wykonawcz¹ (techniczn¹) i zostan¹ przekazane Wykonawcy,

Wykonawcy; wykaz zawieraj¹cy spis dokumentacji projektowej, któr¹ Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnoœæ robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy                 przez In¿yniera/Kierownika projektu stanowi¹ czêœæ umowy, a wymagania okreœlone w choæby jednym                   z nich s¹ obowi¹zuj¹ce dla Wykonawcy tak jakby zawarte by³y w ca³ej dokumentacji.

W przypadku rozbie¿noœci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi¹zuje kolejnoœæ                   ich wa¿noœci wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mo¿e wykorzystywaæ b³êdów lub opuszczeñ w dokumentach kontraktowych,                      a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomiæ In¿yniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzjê                o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbie¿noœci, wymiary podane na piœmie s¹ wa¿niejsze od wymiarów okreœlonych                  na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia³y bêd¹ zgodne z dokumentacj¹                          projektow¹ i ST.

Dane okreœlone w dokumentacji projektowej i w ST bêd¹ uwa¿ane za wartoœci docelowe,                        od których dopuszczalne s¹ odchylenia w ramach okreœlonego przedzia³u tolerancji. Cechy materia³ów                    i elementów budowli musz¹ wykazywaæ zgodnoœæ z okreœlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech                   nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnego przedzia³u tolerancji.

W przypadku, gdy materia³y lub roboty nie bêd¹ w pe³ni zgodne z dokumentacj¹ projektow¹                    lub ST i wp³ynie to na niezadowalaj¹c¹ jakoœæ elementu budowli, to takie materia³y zostan¹ zast¹pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowi¹zany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniej¹cych obiektów (jezdnie, œcie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urz¹dzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu                     do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarz¹dem drogi i organem zarz¹dzaj¹cym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zale¿noœci od potrzeb i postêpu robót projekt organizacji ruchu powinien byæ na bie¿¹co aktualizowany przez Wykonawcê. Ka¿da zmiana,                     w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga ka¿dorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie obs³ugiwa³ wszystkie tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce takie jak: zapory, œwiat³a ostrzegawcze, sygna³y, itp., zapewniaj¹c w ten sposób bezpieczeñstwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta³e warunki widocznoœci w dzieñ i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze wzglêdów bezpieczeñstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce bêd¹ akceptowane                                       przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwieœci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloœciach okreœlonych przez In¿yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treœæ bêdzie zatwierdzona przez In¿yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez ca³y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê,                                    ¿e jest w³¹czony w cenê kontraktow¹.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a¿ do zakoñczenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bêdzie utrzymywaæ tymczasowe urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce,            w tym: ogrodzenia, porêcze, oœwietlenie, sygna³y i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne œrodki niezbêdne do ochrony robót, wygody spo³ecznoœci i innych.

W miejscach przylegaj¹cych do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraŸnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracuj¹cych                          przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przyst¹pienia do robót Wykonawca obwieœci publicznie przed ich rozpoczêciem w sposób uzgodniony z In¿ynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloœciach okreœlonych przez In¿yniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treœæ bêdzie zatwierdzona przez In¿yniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bêd¹ utrzymywane przez Wykonawcê w dobrym stanie przez ca³y okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrêbnej zap³acie i przyjmuje siê,                                    ¿e jest w³¹czony w cenê kontraktow¹.

1.5.5. Ochrona œrodowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowi¹zek znaæ i stosowaæ w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykañczania robót Wykonawca bêdzie:

utrzymywaæ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj¹cej,

podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów                                            i norm dotycz¹cych ochrony œrodowiska na terenie i wokó³ terenu budowy oraz bêdzie unikaæ uszkodzeñ                    lub uci¹¿liwoœci dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikaj¹cych z nadmiernego ha³asu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powsta³ych w nastêpstwie jego sposobu dzia³ania.

Stosuj¹c siê do tych wymagañ bêdzie mia³ szczególny wzgl¹d na:

lokalizacjê baz, warsztatów, magazynów, sk³adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

œrodki ostro¿noœci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py³ami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza py³ami i gazami,

mo¿liwoœci¹ powstania po¿aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo¿arowa

Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisy ochrony przeciwpo¿arowej.

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzêt przeciwpo¿arowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materia³y ³atwopalne bêd¹ sk³adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                                 i zabezpieczone przed dostêpem osób trzecich.

Wykonawca bêdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po¿arem wywo³anym                        jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia³y szkodliwe dla otoczenia

Materia³y, które w sposób trwa³y s¹ szkodliwe dla otoczenia, nie bêd¹ dopuszczone do u¿ycia.

Nie dopuszcza siê u¿ycia materia³ów wywo³uj¹cych szkodliwe promieniowanie o stê¿eniu wiêkszym od dopuszczalnego, okreœlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia³y odpadowe u¿yte do robót bêd¹ mia³y aprobatê techniczn¹ wydan¹                           przez uprawnion¹ jednostkê, jednoznacznie okreœlaj¹c¹ brak szkodliwego oddzia³ywania tych materia³ów                    na œrodowisko.

Materia³y, które s¹ szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoñczeniu robót                        ich szkodliwoœæ zanika (np. materia³y pylaste) mog¹ byæ u¿yte pod warunkiem przestrzegania wymagañ technologicznych wbudowania. Je¿eli wymagaj¹ tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaæ zgodê na u¿ycie tych materia³ów od w³aœciwych organów administracji pañstwowej.

Je¿eli Wykonawca u¿y³ materia³ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u¿ycie spowodowa³o jakiekolwiek zagro¿enie œrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj¹cy.

1.5.8. Ochrona w³asnoœci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronê instalacji na powierzchni ziemi i za urz¹dzenia podziemne, takie jak ruroci¹gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w³adz bêd¹cych w³aœcicielami tych urz¹dzeñ potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni w³aœciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz¹dzeñ w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi¹zany jest umieœciæ w swoim harmonogramie rezerwê czasow¹ dla wszelkiego rodzaju robót, które maj¹ byæ wykonane w zakresie prze³o¿enia instalacji i urz¹dzeñ podziemnych                         na terenie budowy i powiadomiæ In¿yniera/Kierownika projektu i w³adze lokalne o zamiarze rozpoczêcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw³ocznie powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu i zainteresowane w³adze oraz bêdzie z nimi wspó³pracowa³ dostarczaj¹c wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bêdzie odpowiadaæ za wszelkie spowodowane przez jego dzia³ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz¹dzeñ podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj¹cego.

Je¿eli teren budowy przylega do terenów z zabudow¹ mieszkaniow¹, Wykonawca bêdzie realizowaæ roboty w sposób powoduj¹cy minimalne niedogodnoœci dla mieszkañców. Wykonawca odpowiada                         za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s¹siedztwie budowy, spowodowane jego dzia³alnoœci¹.

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie na bie¿¹co informowany o wszystkich umowach zawartych pomiêdzy Wykonawc¹ a w³aœcicielami nieruchomoœci i dotycz¹cych korzystania z w³asnoœci i dróg wewnêtrznych. Jednak¿e, ani In¿ynier/Kierownik projektu ani Zamawiaj¹cy nie bêdzie ingerowa³ w takie porozumienia, o ile nie bêd¹ one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obci¹¿eñ osi pojazdów

Wykonawca bêdzie stosowaæ siê do ustawowych ograniczeñ nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materia³ów i wyposa¿enia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbêdne zezwolenia i uzgodnienia od w³aœciwych w³adz, co do przewozu nietypowych wagowo ³adunków (ponadnormatywnych) i o ka¿dym takim przewozie bêdzie powiadamia³ In¿yniera/Kierownika projektu. In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e poleciæ, aby pojazdy nie spe³niaj¹ce tych warunków zosta³y usuniête                  z terenu budowy. Pojazdy powoduj¹ce nadmierne obci¹¿enie osiowe nie bêd¹ dopuszczone na œwie¿o ukoñczony fragment budowy w obrêbie terenu budowy i Wykonawca bêdzie odpowiada³ za naprawê wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami In¿yniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczeñstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca bêdzie przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych bezpieczeñstwa                i higieny pracy.

W szczególnoœci Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby personel nie wykonywa³ pracy                            w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe³niaj¹cych odpowiednich wymagañ sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bêdzie utrzymywa³ wszelkie urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce, socjalne                        oraz sprzêt i odpowiedni¹ odzie¿ dla ochrony ¿ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie                               oraz dla zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego.

Uznaje siê, ¿e wszelkie koszty zwi¹zane z wype³nieniem wymagañ okreœlonych powy¿ej                          nie podlegaj¹ odrêbnej zap³acie i s¹ uwzglêdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca bêdzie odpowiada³ za ochronê robót i za wszelkie materia³y i urz¹dzenia u¿ywane                     do robót od daty rozpoczêcia do daty wydania potwierdzenia zakoñczenia robót przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bêdzie utrzymywaæ roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byæ prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy by³y w zadowalaj¹cym stanie przez ca³y czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeœli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie In¿yniera/Kierownika projektu powinien rozpocz¹æ roboty utrzymaniowe nie póŸniej ni¿ w 24 godziny                   po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie siê do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowi¹zany jest znaæ wszystkie zarz¹dzenia wydane przez w³adze centralne                           i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które s¹ w jakikolwiek sposób zwi¹zane                               z wykonywanymi robotami i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowieñ podczas prowadzenia robót.

Wykonawca bêdzie przestrzegaæ praw patentowych i bêdzie w pe³ni odpowiedzialny za wype³nienie wszelkich wymagañ prawnych odnoœnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw                            w odniesieniu do sprzêtu, materia³ów lub urz¹dzeñ u¿ytych lub zwi¹zanych z wykonywaniem robót                           i w sposób ci¹g³y bêdzie informowaæ In¿yniera/Kierownika projektu o swoich dzia³aniach, przedstawiaj¹c kopie zezwoleñ i inne odnoœne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postêpowania, obci¹¿enia i wydatki wynik³e z lub zwi¹zane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyj¹tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej                        przez In¿yniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Równowa¿noœæ norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powo³ane s¹ konkretne normy i przepisy, które spe³niaæ maj¹ materia³y, sprzêt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bêd¹ obowi¹zywaæ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powo³anych norm i przepisów o ile                      w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powo³ane normy i przepisy s¹ pañstwowe lub odnosz¹ siê do konkretnego kraju lub regionu, mog¹ byæ równie¿ stosowane inne odpowiednie normy zapewniaj¹ce równy lub wy¿szy poziom wykonania ni¿ powo³ane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez In¿yniera/Kierownika projektu. Ró¿nice pomiêdzy powo³anymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz¹ byæ dok³adnie opisane przez Wykonawcê i przed³o¿one In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartoœciowe, budowle oraz inne pozosta³oœci                           o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bêd¹ uwa¿ane za w³asnoœæ Zamawiaj¹cego. Wykonawca zobowi¹zany jest powiadomiæ In¿yniera/Kierownika projektu i postêpowaæ zgodnie z jego poleceniami. Je¿eli w wyniku tych poleceñ Wykonawca poniesie koszty i/lub wyst¹pi¹ opóŸnienia w robotach, In¿ynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiaj¹cym i Wykonawc¹ ustali wyd³u¿enie czasu wykonania robót i/lub wysokoœæ kwoty, o któr¹ nale¿y zwiêkszyæ cenê kontraktow¹.

2. MATERIA£Y

2.1. �ród³a uzyskania materia³ów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materia³ów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegó³owe informacje dotycz¹ce proponowanego Ÿród³a wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia³ów jak równie¿ odpowiednie œwiadectwa badañ laboratoryjnych oraz próbki materia³ów.

Zatwierdzenie partii materia³ów z danego Ÿród³a nie oznacza automatycznie, ¿e wszelkie materia³y z danego Ÿród³a uzyskaj¹ zatwierdzenie.

Wykonawca zobowi¹zany jest do prowadzenia badañ w celu wykazania, ¿e materia³y uzyskane                   z dopuszczonego Ÿród³a w sposób ci¹g³y spe³niaj¹ wymagania ST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materia³ów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleñ od w³aœcicieli i odnoœnych w³adz na pozyskanie materia³ów ze Ÿróde³ miejscowych w³¹czaj¹c w to Ÿród³a wskazane przez Zamawiaj¹cego i jest zobowi¹zany dostarczyæ In¿ynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczêciem eksploatacji Ÿród³a.

Wykonawca przedstawi In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacjê zawieraj¹c¹ raporty z badañ terenowych i laboratoryjnych oraz proponowan¹ przez siebie metodê wydobycia i selekcji, uwzglêdniaj¹c aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji pañstwowej                                    i samorz¹dowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnoœæ za spe³nienie wymagañ iloœciowych i jakoœciowych materia³ów pochodz¹cych ze Ÿróde³ miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytu³u wydobycia materia³ów, dzier¿awy i inne jakie oka¿¹ siê potrzebne w zwi¹zku z dostarczeniem materia³ów do robót.

Humus i nadk³ad czasowo zdjête z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materia³ów miejscowych bêd¹ formowane w ha³dy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoñczeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia³y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bêd¹ wykorzystane do robót lub odwiezione na odk³ad odpowiednio                       do wymagañ umowy lub wskazañ In¿yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bêdzie prowadziæ ¿adnych wykopów w obrêbie terenu budowy poza tymi,                     które zosta³y wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, ¿e uzyska na to pisemn¹ zgodê In¿yniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja Ÿróde³ materia³ów bêdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi¹zuj¹cymi na danym obszarze.

2.3. Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom

Materia³y nie odpowiadaj¹ce wymaganiom zostan¹ przez Wykonawcê wywiezione z terenu budowy  i z³o¿one w miejscu wskazanym przez In¿yniera/Kierownika projektu. Jeœli In¿ynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na u¿ycie tych materia³ów do innych robót, ni¿ te, dla których zosta³y zakupione,                 to koszt tych materia³ów zostanie odpowiednio przewartoœciowany (skorygowany)                                           przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Ka¿dy rodzaj robót, w którym znajduj¹ siê nie zbadane i nie zaakceptowane materia³y, Wykonawca wykonuje na w³asne ryzyko, licz¹c siê z jego, nieprzyjêciem, usuniêciem i niezap³aceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materia³ów

Jeœli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego zastosowania rodzaju materia³u w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed u¿yciem tego materia³u, albo w okresie d³u¿szym, jeœli bêdzie                     to potrzebne z uwagi na wykonanie badañ wymaganych przez In¿yniera/Kierownika projektu. Wybrany                   i zaakceptowany rodzaj materia³u nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez zgody In¿yniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sk³adowanie materia³ów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk³adowane materia³y, do czasu gdy bêd¹ one u¿yte                     do robót, by³y zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowa³y swoj¹ jakoœæ i w³aœciwoœci i by³y dostêpne do kontroli przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego sk³adowania materia³ów bêd¹ zlokalizowane w obrêbie terenu budowy                         w miejscach uzgodnionych z In¿ynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcê i zaakceptowanych przez In¿yniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytwórni materia³ów

Wytwórnie materia³ów mog¹ byæ okresowo kontrolowane przez In¿yniera/ Kierownika projektu                   w celu sprawdzenia zgodnoœci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materia³ów mog¹ byæ pobierane w celu sprawdzenia ich w³aœciwoœci. Wyniki tych kontroli bêd¹ stanowiæ podstawê do akceptacji okreœlonej partii materia³ów pod wzglêdem jakoœci.

W przypadku, gdy In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie przeprowadza³ inspekcjê wytwórni, musz¹ byæ spe³nione nastêpuj¹ce warunki:

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mia³ zapewnion¹ wspó³pracê i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia³ów w czasie przeprowadzania inspekcji,

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mia³ wolny dostêp, w dowolnym czasie, do tych czêœci wytwórni, gdzie odbywa siê produkcja materia³ów przeznaczonych do realizacji robót,

Je¿eli produkcja odbywa siê w miejscu nie nale¿¹cym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska                              dla In¿yniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badañ w tych miejscach.

3. sprzêt

Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania jedynie takiego sprzêtu, który nie spowoduje niekorzystnego wp³ywu na jakoœæ wykonywanych robót. Sprzêt u¿ywany do robót powinien byæ zgodny                   z ofert¹ Wykonawcy i powinien odpowiadaæ pod wzglêdem typów i iloœci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez In¿yniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleñ w wymienionych wy¿ej dokumentach, sprzêt powinien byæ uzgodniony i zaakceptowany przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnoœæ sprzêtu powinny gwarantowaæ przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera/ Kierownika projektu.

Sprzêt bêd¹cy w³asnoœci¹ Wykonawcy lub wynajêty do wykonania robót ma byæ utrzymywany                    w dobrym stanie i gotowoœci do pracy. Powinien byæ zgodny z normami ochrony œrodowiska i przepisami dotycz¹cymi jego u¿ytkowania.

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzaj¹cych dopuszczenie sprzêtu do u¿ytkowania i badañ okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bêdzie konserwowaæ sprzêt jak równie¿ naprawiaæ lub wymieniaæ sprzêt niesprawny.

Je¿eli dokumentacja projektowa lub ST przewiduj¹ mo¿liwoœæ wariantowego u¿ycia sprzêtu                          przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi In¿yniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjê przed u¿yciem sprzêtu. Wybrany sprzêt, po akceptacji In¿yniera/Kierownika projektu, nie mo¿e byæ póŸniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzêt, maszyny, urz¹dzenia i narzêdzia nie gwarantuj¹ce zachowania warunków umowy, zostan¹ przez In¿yniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. transport

Wykonawca jest zobowi¹zany do stosowania jedynie takich œrodków transportu, które nie wp³yn¹ niekorzystnie na jakoœæ wykonywanych robót i w³aœciwoœci przewo¿onych materia³ów.

Liczba œrodków transportu powinna zapewniaæ prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreœlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach In¿yniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umow¹.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bêd¹ spe³niaæ wymagania dotycz¹ce przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oœ i innych parametrów technicznych. Œrodki transportu nie spe³niaj¹ce tych warunków mog¹ byæ dopuszczone przez In¿yniera/Kierownika projektu,                 pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u¿ytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bêdzie usuwaæ na bie¿¹co, na w³asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. wykonanie robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakoœæ zastosowanych materia³ów i wykonywanych robót, za ich zgodnoœæ z dokumentacj¹ projektow¹, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcê oraz poleceniami In¿yniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dok³adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoœci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzêdnymi okreœlonymi w dokumentacji projektowej                 lub przekazanymi na piœmie przez In¿yniera/Kierownika projektu.

B³êdy pope³nione przez Wykonawcê w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan¹, usuniête przez Wykonawcê na w³asny koszt, z wyj¹tkiem, kiedy dany b³¹d oka¿e siê skutkiem b³êdu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piœmie przez In¿yniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokoœci przez In¿yniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoœci za ich dok³adnoœæ.

Decyzje In¿yniera/Kierownika projektu dotycz¹ce akceptacji lub odrzucenia materia³ów                             i elementów robót bêd¹ oparte na wymaganiach okreœlonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a tak¿e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji In¿ynier/Kierownik projektu uwzglêdni wyniki badañ materia³ów i robót, rozrzuty normalnie wystêpuj¹ce przy produkcji                           i przy badaniach materia³ów, doœwiadczenia z przesz³oœci, wyniki badañ naukowych oraz inne czynniki wp³ywaj¹ce na rozwa¿an¹ kwestiê.

Polecenia In¿yniera/Kierownika projektu powinny byæ wykonywane przez Wykonawcê w czasie okreœlonym przez In¿yniera/Kierownika projektu, pod groŸb¹ zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytu³u poniesie Wykonawca.

6. kontrola jakoœci robót

6.1. Program zapewnienia jakoœci

Wykonawca jest zobowi¹zany opracowaæ i przedstawiæ do akceptacji In¿yniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakoœci. W programie zapewnienia jakoœci Wykonawca powinien okreœliæ, zamierzony sposób wykonywania robót, mo¿liwoœci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj¹cy wykonanie robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakoœci powinien zawieraæ:

a) czêœæ ogóln¹ opisuj¹c¹:

organizacjê wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

organizacjê ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

sposób zapewnienia bhp.,

wykaz zespo³ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osób odpowiedzialnych za jakoœæ i terminowoœæ wykonania poszczególnych elementów robót,

system (sposób i procedurê) proponowanej kontroli i sterowania jakoœci¹ wykonywanych robót,

wyposa¿enie w sprzêt i urz¹dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w³asnego                      lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleciæ prowadzenie badañ),

sposób oraz formê gromadzenia wyników badañ laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów steruj¹cych, a tak¿e wyci¹ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formê przekazywania tych informacji In¿ynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czêœæ szczegó³ow¹ opisuj¹c¹ dla ka¿dego asortymentu robót:

wykaz maszyn i urz¹dzeñ stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi                         oraz wyposa¿eniem w mechanizmy do sterowania i urz¹dzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i iloœæ œrodków transportu oraz urz¹dzeñ do magazynowania i za³adunku materia³ów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposób zabezpieczenia i ochrony ³adunków przed utrat¹ ich w³aœciwoœci w czasie transportu,

sposób i procedurê pomiarów i badañ (rodzaj i czêstotliwoœæ, pobieranie próbek, legalizacja                    i sprawdzanie urz¹dzeñ, itp.) prowadzonych podczas dostaw materia³ów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

sposób postêpowania z materia³ami i robotami nie odpowiadaj¹cymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoœci robót

Celem kontroli robót bêdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi¹gn¹æ za³o¿on¹ jakoœæ robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe³n¹ kontrolê robót i jakoœci materia³ów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, w³¹czaj¹c personel, laboratorium, sprzêt, zaopatrzenie i wszystkie urz¹dzenia niezbêdne do pobierania próbek i badañ materia³ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e za¿¹daæ od Wykonawcy przeprowadzenia badañ w celu zademonstrowania, ¿e poziom ich wykonywania jest zadowalaj¹cy.

Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ pomiary i badania materia³ów oraz robót z czêstotliwoœci¹ zapewniaj¹c¹ stwierdzenie, ¿e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badañ i ich czêstotliwoœæ s¹ okreœlone w ST, normach                    i wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta³y one tam okreœlone, In¿ynier/ Kierownik projektu ustali,                     jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewniæ wykonanie robót zgodnie z umow¹.

Wykonawca dostarczy In¿ynierowi/Kierownikowi projektu œwiadectwa, ¿e wszystkie stosowane urz¹dzenia i sprzêt badawczy posiadaj¹ wa¿n¹ legalizacjê, zosta³y prawid³owo wykalibrowane                                 i odpowiadaj¹ wymaganiom norm okreœlaj¹cych procedury badañ.

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mieæ nieograniczony dostêp do pomieszczeñ laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie przekazywaæ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedoci¹gniêciach dotycz¹cych urz¹dzeñ laboratoryjnych, sprzêtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Je¿eli niedoci¹gniêcia te bêd¹ tak powa¿ne, ¿e mog¹ wp³yn¹æ ujemnie na wyniki badañ, In¿ynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma u¿ycie do robót badanych materia³ów                  i dopuœci je do u¿ycia dopiero wtedy, gdy niedoci¹gniêcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan¹ usuniête i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoœæ tych materia³ów.

Wszystkie koszty zwi¹zane z organizowaniem i prowadzeniem badañ materia³ów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki bêd¹ pobierane losowo. Zaleca siê stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, ¿e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog¹ byæ z jednakowym prawdopodobieñstwem wytypowane do badañ.

In¿ynier/Kierownik projektu bêdzie mieæ zapewnion¹ mo¿liwoœæ udzia³u w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê i zatwierdzone                           przez In¿yniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcê do badañ wykonywanych              przez In¿yniera/Kierownik projektu bêd¹ odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie In¿yniera/Kierownika projektu Wykonawca bêdzie przeprowadzaæ dodatkowe badania tych materia³ów, które budz¹ w¹tpliwoœci co do jakoœci, o ile kwestionowane materia³y nie zostan¹                    przez Wykonawcê usuniête lub ulepszone z w³asnej woli. Koszty tych dodatkowych badañ pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj¹cy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bêd¹ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuj¹ jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaæ mo¿na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez In¿yniera/ Kierownika projektu.

Przed przyst¹pieniem do pomiarów lub badañ, Wykonawca powiadomi In¿yniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piœmie ich wyniki do akceptacji In¿yniera/ Kierownika projektu.

6.5. Raporty z badañ

Wykonawca bêdzie przekazywaæ In¿ynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badañ jak najszybciej, nie póŸniej jednak ni¿ w terminie okreœlonym w programie zapewnienia jakoœci.

Wyniki badañ (kopie) bêd¹ przekazywane In¿ynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wed³ug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez In¿yniera/Kierownika projektu

In¿ynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek                         i badania materia³ów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materia³ów powinien udzieliæ mu niezbêdnej pomocy.

In¿ynier/Kierownik projektu, dokonuj¹c weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego                       przez Wykonawcê, poprzez miêdzy innymi swoje badania, bêdzie oceniaæ zgodnoœæ materia³ów i robót                    z wymaganiami ST na podstawie wyników w³asnych badañ kontrolnych jak i wyników badañ dostarczonych przez Wykonawcê.

In¿ynier/Kierownik projektu powinien pobieraæ próbki materia³ów i prowadziæ badania niezale¿nie od Wykonawcy, na swój koszt. Je¿eli wyniki tych badañ wyka¿¹, ¿e raporty Wykonawcy s¹ niewiarygodne, to In¿ynier/Kierownik projektu oprze siê wy³¹cznie na w³asnych badaniach przy ocenie zgodnoœci materia³ów i robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST. Mo¿e równie¿ zleciæ, sam lub poprzez Wykonawcê, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badañ niezale¿nemu laboratorium. W takim przypadku ca³kowite koszty powtórnych lub dodatkowych badañ i pobierania próbek poniesione zostan¹                            przez Wykonawcê.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

In¿ynier/Kierownik projektu mo¿e dopuœciæ do u¿ycia tylko te materia³y, które posiadaj¹:

certyfikat na znak bezpieczeñstwa wykazuj¹cy, ¿e zapewniono zgodnoœæ z kryteriami technicznymi okreœlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w³aœciwych przepisów                               i dokumentów technicznych,

deklaracjê zgodnoœci lub certyfikat zgodnoœci z:

Polsk¹ Norm¹ lub

aprobat¹ techniczn¹, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,                          je¿eli nie s¹ objête certyfikacj¹ okreœlon¹ w pkt 1

i które spe³niaj¹ wymogi ST.

W przypadku materia³ów, dla których ww. dokumenty s¹ wymagane przez ST, ka¿da partia dostarczona do robót bêdzie posiadaæ te dokumenty, okreœlaj¹ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemys³owe musz¹ posiadaæ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badañ wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badañ bêd¹ dostarczone przez Wykonawcê In¿ynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materia³y, które nie spe³niaj¹ tych wymagañ bêd¹ odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi¹zuj¹cym Zamawiaj¹cego                       i Wykonawcê w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do koñca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnoœæ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bêd¹ dokonywane na bie¿¹co i bêd¹ dotyczyæ przebiegu robót, stanu bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka¿dy zapis w dzienniku budowy bêdzie opatrzony dat¹ jego dokonania, podpisem osoby,                      która dokona³a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s³u¿bowego. Zapisy bêd¹ czytelne, dokonane trwa³¹ technik¹, w porz¹dku chronologicznym, bezpoœrednio jeden pod drugim,                      bez przerw.

Za³¹czone do dziennika budowy protoko³y i inne dokumenty bêd¹ oznaczone kolejnym numerem za³¹cznika i opatrzone dat¹ i podpisem Wykonawcy i In¿yniera/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nale¿y wpisywaæ w szczególnoœci:

datê przekazania Wykonawcy terenu budowy,

datê przekazania przez Zamawiaj¹cego dokumentacji projektowej,

datê uzgodnienia przez In¿yniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakoœci i harmonogramów robót,

terminy rozpoczêcia i zakoñczenia poszczególnych elementów robót,

przebieg robót, trudnoœci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia In¿yniera/Kierownika projektu,

daty zarz¹dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

zg³oszenia i daty odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, czêœciowych i ostatecznych odbiorów robót,

wyjaœnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturê powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj¹cych ograniczeniom                   lub wymaganiom szczególnym w zwi¹zku z warunkami klimatycznymi,

zgodnoœæ rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

dane dotycz¹ce czynnoœci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

dane dotycz¹ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

dane dotycz¹ce jakoœci materia³ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badañ                              z podaniem, kto je przeprowadza³,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadza³,

inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaœnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bêd¹ przed³o¿one In¿ynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania siê.

Decyzje In¿yniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                        z zaznaczeniem ich przyjêcia lub zajêciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje In¿yniera/Kierownika projektu do ustosunkowania siê. Projektant nie jest jednak stron¹ umowy i nie ma uprawnieñ do wydawania poleceñ Wykonawcy robót.

(2) Ksi¹¿ka obmiarów

Ksi¹¿ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj¹cy na rozliczenie faktycznego postêpu ka¿dego                   z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza siê w sposób ci¹g³y w jednostkach przyjêtych w kosztorysie i wpisuje do ksi¹¿ki obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci materia³ów, orzeczenia                o jakoœci materia³ów, recepty robocze i kontrolne wyniki badañ Wykonawcy bêd¹ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoœci. Dokumenty te stanowi¹ za³¹czniki do odbioru robót. Winny byæ udostêpnione na ka¿de ¿yczenie In¿yniera/Kierownika projektu.

(4) Pozosta³e dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza siê, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) nastêpuj¹ce dokumenty:

pozwolenie na realizacjê zadania budowlanego,

protoko³y przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protoko³y odbioru robót,

protoko³y z narad i ustaleñ,

korespondencjê na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy bêd¹ przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiêcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie         w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bêd¹ zawsze dostêpne dla In¿yniera/Kierownika projektu                               i przedstawiane do wgl¹du na ¿yczenie Zamawiaj¹cego.

7. obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót bêdzie okreœlaæ faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu In¿yniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bêd¹ wpisane do ksi¹¿ki obmiarów.

Jakikolwiek b³¹d lub przeoczenie (opuszczenie) w iloœciach podanych w œlepym kosztorysie                    lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi¹zku ukoñczenia wszystkich robót. B³êdne dane zostan¹ poprawione wg instrukcji In¿yniera/Kierownika projektu na piœmie.

Obmiar gotowych robót bêdzie przeprowadzony z czêstoœci¹ wymagan¹ do celu miesiêcznej p³atnoœci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreœlonym w umowie lub oczekiwanym                            przez Wykonawcê i In¿yniera/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreœlania iloœci robót i materia³ów

D³ugoœci i odleg³oœci pomiêdzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi bêd¹ obmierzone poziomo wzd³u¿ linii osiowej.

Jeœli ST w³aœciwe dla danych robót nie wymagaj¹ tego inaczej, objêtoœci bêd¹ wyliczone w m3                 jako d³ugoœæ pomno¿ona przez œredni przekrój.

Iloœci, które maj¹ byæ obmierzone wagowo, bêd¹ wa¿one w tonach lub kilogramach zgodnie                        z wymaganiami ST.

7.3. Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy

Wszystkie urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót bêd¹ zaakceptowane przez In¿yniera/Kierownika projektu.

Urz¹dzenia i sprzêt pomiarowy zostan¹ dostarczone przez Wykonawcê. Je¿eli urz¹dzenia te                           lub sprzêt wymagaj¹ badañ atestuj¹cych to Wykonawca bêdzie posiadaæ wa¿ne œwiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz¹dzenia pomiarowe bêd¹ przez Wykonawcê utrzymywane w dobrym stanie, w ca³ym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wa¿enia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz¹dzenia wagowe odpowiadaj¹ce odnoœnym wymaganiom ST Bêdzie utrzymywaæ to wyposa¿enie zapewniaj¹c w sposób ci¹g³y zachowanie dok³adnoœci wg norm zatwierdzonych przez In¿yniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bêd¹ przeprowadzone przed czêœciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,                     a tak¿e w przypadku wystêpowania d³u¿szej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikaj¹cych przeprowadza siê w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegaj¹cych zakryciu przeprowadza siê przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bêd¹ wykonane w sposób zrozumia³y                 i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objêtoœci bêd¹ uzupe³nione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksi¹¿ki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mog¹ byæ do³¹czone w formie oddzielnego za³¹cznika do ksi¹¿ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony                                                       z In¿ynierem/Kierownikiem projektu.

8. odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zale¿noœci od ustaleñ odpowiednich ST, roboty podlegaj¹ nastêpuj¹cym etapom odbioru:

odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu,

odbiorowi czêœciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu polega na finalnej ocenie iloœci i jakoœci wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn¹ zakryciu.

Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu bêdzie dokonany w czasie umo¿liwiaj¹cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postêpu robót.

Odbioru robót dokonuje In¿ynier/Kierownik projektu.

Gotowoœæ danej czêœci robót do odbioru zg³asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                            i jednoczesnym powiadomieniem In¿yniera/Kierownika projektu. Odbiór bêdzie przeprowadzony niezw³ocznie, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 dni od daty zg³oszenia wpisem do dziennika budowy                            i powiadomienia o tym fakcie In¿yniera/Kierownika projektu.

Jakoœæ i iloœæ robót ulegaj¹cych zakryciu ocenia In¿ynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawieraj¹cych komplet wyników badañ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacj¹ projektow¹, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór czêœciowy

Odbiór czêœciowy polega na ocenie iloœci i jakoœci wykonanych czêœci robót. Odbioru czêœciowego robót dokonuje siê wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje In¿ynier/Kierownik projektu.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich iloœci, jakoœci i wartoœci.

Ca³kowite zakoñczenie robót oraz gotowoœæ do odbioru ostatecznego bêdzie stwierdzona                        przez Wykonawcê wpisem do dziennika budowy z bezzw³ocznym powiadomieniem na piœmie o tym fakcie In¿yniera/Kierownika projektu.

Odbiór ostateczny robót nast¹pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz¹c od dnia potwierdzenia przez In¿yniera/Kierownika projektu zakoñczenia robót i przyjêcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj¹cego w obecnoœci In¿yniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbieraj¹ca roboty dokona ich oceny jakoœciowej                 na podstawie przed³o¿onych dokumentów, wyników badañ i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodnoœci wykonania robót z dokumentacj¹ projektow¹ i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna siê z realizacj¹ ustaleñ przyjêtych w trakcie odbiorów robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu, zw³aszcza w zakresie wykonania robót uzupe³niaj¹cych i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe³niaj¹cych                  w warstwie œcieralnej lub robotach wykoñczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoœci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjê, ¿e jakoœæ wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj¹ projektow¹ i ST z uwzglêdnieniem tolerancji i nie ma wiêkszego wp³ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeñstwo ruchu, komisja dokona potr¹ceñ, oceniaj¹c pomniejszon¹ wartoœæ wykonywanych robót w stosunku do wymagañ przyjêtych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó³ odbioru ostatecznego robót sporz¹dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi¹zany przygotowaæ nastêpuj¹ce dokumenty:

dokumentacjê projektow¹ podstawow¹ z naniesionymi zmianami oraz dodatkow¹, jeœli zosta³a sporz¹dzona w trakcie realizacji umowy,

szczegó³owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe³niaj¹ce                         lub zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksi¹¿ki obmiarów (orygina³y),

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badañ i oznaczeñ laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnoœci lub certyfikaty zgodnoœci wbudowanych materia³ów zgodnie z ST i ew. PZJ,

opiniê technologiczn¹ sporz¹dzon¹ na podstawie wszystkich wyników badañ i pomiarów za³¹czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz¹cych (np. na prze³o¿enie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oœwietlenia itp.) oraz protoko³y odbioru i przekazania tych robót w³aœcicielom urz¹dzeñ,

geodezyjn¹ inwentaryzacjê powykonawcz¹ robót i sieci uzbrojenia terenu,

kopiê mapy zasadniczej powsta³ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglêdem przygotowania dokumentacyjnego nie bêd¹ gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc¹ wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz¹dzone przez komisjê roboty poprawkowe lub uzupe³niaj¹ce bêd¹ zestawione                     wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj¹cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe³niaj¹cych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi¹zanych z usuniêciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnia³ych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny bêdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglêdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. podstawa p³atnoœci

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw¹ p³atnoœci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcê za jednostkê obmiarow¹ ustalon¹ dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza³towo podstaw¹ p³atnoœci jest wartoœæ (kwota) podana przez Wykonawcê w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza³towa pozycji kosztorysowej bêdzie uwzglêdniaæ wszystkie czynnoœci, wymagania i badania sk³adaj¹ce siê na jej wykonanie, okreœlone dla tej roboty w ST                                i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza³towe robót bêd¹ obejmowaæ:

robociznê bezpoœredni¹ wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

wartoœæ zu¿ytych materia³ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków                        i transportu na teren budowy,

wartoœæ pracy sprzêtu wraz z towarzysz¹cymi kosztami,

koszty poœrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nale¿y wliczaæ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00

Koszt dostosowania siê do wymagañ warunków umowy i wymagañ ogólnych zawartych                              w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreœlone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione                       w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z In¿ynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu In¿ynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieñ wynikaj¹cych                       z postêpu robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oœwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeñstwa ruchu,

op³aty/dzier¿awy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcjê tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawê¿ników, barier, oznakowañ i drena¿u,

tymczasow¹ przebudowê urz¹dzeñ obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniêcie tymczasowych oznakowañ pionowych, poziomych, barier i œwiate³,

utrzymanie p³ynnoœci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

usuniêcie wbudowanych materia³ów i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. przepisy zwi¹zane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z póŸniejszymi zmianami).

Zarz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, monta¿u                i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z póŸniejszymi zmianami).