SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.01.01

ODTWORZENIE  TRASY

I  PUNKTÓW  WYSOKOŒCIOWYCH

Jelenia Góra 2009

SPIS TREŒCI

D-01.01.01

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŒCIOWYCH

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul. Leœnej w Janowicach Wielkich.

.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                        z wszystkimi czynnoœciami umo¿liwiaj¹cymi i maj¹cymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz po³o¿enia obiektów in¿ynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokoœciowych

W zakres robót pomiarowych, zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych wchodz¹:

sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokoœciowego punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych (reperów roboczych),

wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektów mostowych

Wyznaczenie obiektów mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktów wysokoœciowych, zastabilizowanie ich w sposób trwa³y, ochronê ich przed zniszczeniem, oznakowanie                    w sposób u³atwiaj¹cy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu                   (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreœlenia podstawowe

1.4.1. Punkty g³ówne trasy - punkty za³amania osi trasy, punkty kierunkowe oraz pocz¹tkowy i koñcowy punkt trasy.

1.4.2. Pozosta³e okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami                            i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

2.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów

Ogólne wymagania dotycz¹ce materia³ów, ich pozyskiwania i sk³adowania podano                                    w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materia³ów

Do utrwalenia punktów g³ównych trasy nale¿y stosowaæ pale drewniane z gwoŸdziem lub prêtem stalowym, s³upki betonowe albo rury metalowe o d³ugoœci oko³o 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granic¹ robót ziemnych, w s¹siedztwie punktów za³amania trasy, powinny mieæ œrednicê od  0,15 do 0,20 m  i d³ugoœæ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozosta³ych punktów nale¿y stosowaæ paliki drewniane œrednicy od 0,05 do 0,08 m           i d³ugoœci oko³o 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniej¹cej nawierzchni bolce stalowe œrednicy 5 mm i d³ugoœci od  0,04 do 0,05 m.

„Œwiadki” powinny mieæ d³ugoœæ oko³o 0,50 m i przekrój prostok¹tny.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y stosowaæ nastêpuj¹cy sprzêt:

teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

³aty,

taœmy stalowe, szpilki.

Sprzêt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokoœciowych powinien gwarantowaæ uzyskanie wymaganej dok³adnoœci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport sprzêtu i materia³ów

Sprzêt i materia³y do odtworzenia trasy mo¿na przewoziæ dowolnymi œrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane zgodnie z obowi¹zuj¹cymi Instrukcjami GUGiK                      (od 1 do 7).

Przed przyst¹pieniem do robót Wykonawca powinien przej¹æ od Zamawiaj¹cego dane zawieraj¹ce lokalizacjê i wspó³rzêdne punktów g³ównych trasy oraz reperów.

W oparciu o materia³y dostarczone przez Zamawiaj¹cego, Wykonawca powinien przeprowadziæ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbêdne do szczegó³owego wytyczenia robót.

Prace pomiarowe powinny byæ wykonane przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje                      i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaæ In¿yniera o wszelkich b³êdach wykrytych                     w wytyczeniu punktów g³ównych trasy i (lub) reperów roboczych. B³êdy te powinny byæ usuniête na koszt Zamawiaj¹cego.

Wykonawca powinien sprawdziæ czy rzêdne terenu okreœlone w dokumentacji projektowej                       s¹ zgodne z rzeczywistymi rzêdnymi terenu. Je¿eli Wykonawca stwierdzi, ¿e rzeczywiste rzêdne terenu istotnie ró¿ni¹ siê od rzêdnych okreœlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomiæ o tym In¿yniera. Ukszta³towanie terenu w takim rejonie nie powinno byæ zmieniane przed podjêciem odpowiedniej decyzji przez In¿yniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaj¹ce z ró¿nic rzêdnych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzêdnych rzeczywistych, akceptowane przez In¿yniera, zostan¹ wykonane na koszt Zamawiaj¹cego. Zaniechanie powiadomienia In¿yniera oznacza, ¿e roboty dodatkowe                 w takim przypadku obci¹¿¹ Wykonawcê.

Wszystkie roboty, które bazuj¹ na pomiarach Wykonawcy, nie mog¹ byæ rozpoczête                             przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez In¿yniera.

Punkty wierzcho³kowe, punkty g³ówne trasy i punkty poœrednie osi trasy musz¹ byæ zaopatrzone               w oznaczenia okreœlaj¹ce w sposób wyraŸny i jednoznaczny charakterystykê i po³o¿enie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeñ powinny byæ zaakceptowane przez In¿yniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronê wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeñ                  w czasie trwania robót. Je¿eli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiaj¹cego zostan¹ zniszczone                 przez Wykonawcê œwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostan¹ one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozosta³e prace pomiarowe konieczne dla prawid³owej realizacji robót nale¿¹                           do obowi¹zków Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów

wysokoœciowych

Punkty wierzcho³kowe trasy i inne punkty g³ówne powinny byæ zastabilizowane w sposób trwa³y, przy u¿yciu pali drewnianych lub s³upków betonowych, a tak¿e dowi¹zane do punktów pomocniczych, po³o¿onych poza granic¹ robót ziemnych. Maksymalna odleg³oœæ pomiêdzy punktami g³ównymi                           na odcinkach prostych nie mo¿e przekraczaæ 500 m.

Zamawiaj¹cy powinien za³o¿yæ robocze punkty wysokoœciowe (repery robocze) wzd³u¿ osi trasy drogowej, a tak¿e przy ka¿dym obiekcie in¿ynierskim.

Maksymalna odleg³oœæ miêdzy reperami roboczymi wzd³u¿ trasy drogowej w terenie p³askim powinna wynosiæ 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna byæ odpowiednio zmniejszona, zale¿nie od jego konfiguracji.

Repery robocze nale¿y za³o¿yæ poza granicami robót zwi¹zanych z wykonaniem trasy drogowej                  i obiektów towarzysz¹cych. Jako repery robocze mo¿na wykorzystaæ punkty sta³e na stabilnych, istniej¹cych budowlach wzd³u¿ trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze nale¿y za³o¿yæ w postaci s³upków betonowych lub grubych kszta³towników stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczaj¹cy osiadanie, zaakceptowany przez In¿yniera.

Rzêdne reperów roboczych nale¿y okreœlaæ z tak¹ dok³adnoœci¹, aby œredni b³¹d niwelacji                         po wyrównaniu by³ mniejszy od 4 mm/km, stosuj¹c niwelacjê podwójn¹ w nawi¹zaniu do reperów pañstwowych.

Repery robocze powinny byæ wyposa¿one w dodatkowe oznaczenia, zawieraj¹ce wyraŸne                          i jednoznaczne okreœlenie nazwy reperu i jego rzêdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nale¿y wykonaæ w oparciu o dokumentacjê projektow¹ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiaj¹cego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pañstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreœlonej w dokumentacji projektowej.

Oœ trasy powinna byæ wyznaczona w punktach g³ównych i w punktach poœrednich w odleg³oœci zale¿nej od charakterystyki terenu i ukszta³towania trasy, lecz nie rzadziej, ni¿ co 50 metrów.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie mo¿e byæ wiêksze ni¿ 3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub 5 cm dla pozosta³ych dróg. Rzêdne niwelety punktów osi trasy nale¿y wyznaczyæ z dok³adnoœci¹ do 1 cm w stosunku do rzêdnych niwelety okreœlonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nale¿y u¿yæ materia³ów wymienionych w pkt 2.2.

Usuniêcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zast¹pi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granic¹ robót.

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawêdzi nasypów i wykopów                  na powierzchni terenu (okreœlenie granicy robót), zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹ oraz w miejscach wymagaj¹cych uzupe³nienia dla poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez In¿yniera.

Do wyznaczania krawêdzi nasypów i wykopów nale¿y stosowaæ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nale¿y stosowaæ w przypadku nasypów o wysokoœci przekraczaj¹cej 1 metr oraz wykopów g³êbszych ni¿ 1 metr. Odleg³oœæ miêdzy palikami lub wiechami nale¿y dostosowaæ do ukszta³towania terenu                   oraz geometrii trasy drogowej. Odleg³oœæ ta co najmniej powinna odpowiadaæ odstêpowi kolejnych przekrojów poprzecznych.

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umo¿liwiaæ wykonanie nasypów i wykopów                             o kszta³cie zgodnym z dokumentacj¹ projektow¹.

5.6. Wyznaczenie po³o¿enia obiektów mostowych

Dla ka¿dego z obiektów mostowych nale¿y wyznaczyæ jego po³o¿enie w terenie poprzez:

wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktów okreœlaj¹cych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczególnoœci przyczó³ków i filarów mostów i wiaduktów.

W przypadku mostów i wiaduktów dokumentacja projektowa powinna zawieraæ opis odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektów.

Po³o¿enie obiektu w planie nale¿y okreœliæ z dok³adnoœci¹ okreœlon¹ w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakoœci prac pomiarowych

Kontrolê jakoœci prac pomiarowych zwi¹zanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokoœciowych nale¿y prowadziæ wed³ug ogólnych zasad okreœlonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów jest czêœci¹ obmiaru robót mostowych.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Sposób odbioru robót

Odbiór robót zwi¹zanych z odtworzeniem trasy w terenie nastêpuje na podstawie szkiców                           i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokó³u z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedk³ada In¿ynierowi.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                        ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktów g³ównych osi trasy i punktów wysokoœciowych,

uzupe³nienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktów wysokoœciowych,

wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów,

zastabilizowanie punktów w sposób trwa³y, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie u³atwiaj¹ce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

P³atnoœæ robót zwi¹zanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujêta w koszcie robót mostowych.

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obs³uga inwestycji, G³ówny Urz¹d Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokoœciowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokoœciowe, GUGiK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-01.02.01

USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW

Jelenia Góra 2009

SPIS TREŒCI

D-01.02.01

USUNIÊCIE DRZEW I KRZAKÓW

1. WSTÊP

2. MATERIA£Y

3. SPRZÊT

4. TRANSPORT

5. WYKONANIE ROBÓT

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

7. OBMIAR ROBÓT

8. ODBIÓR ROBÓT

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

10. PRZEPISY ZWI¥ZANE

1. WSTÊP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i odbioru robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zosta³a opracowana na podstawie Ogólnych Specyfikacji Technicznych, stanowi podstawê jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych zwi¹zanych z przebudow¹ ul ul. Leœnej w Janowicach Wielkich.

1.3. Zakres robót objêtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych                         z usuniêciem drzew i krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych.

1.4. Okreœlenia podstawowe

Stosowane okreœlenia podstawowe s¹ zgodne z obowi¹zuj¹cymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz¹ce robót

Ogólne wymagania dotycz¹ce robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA£Y

Nie wystêpuj¹.

3. SPRZÊT

3.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu

Ogólne wymagania dotycz¹ce sprzêtu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzêt do usuwania drzew i krzaków

Do wykonywania robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków nale¿y stosowaæ:

pi³y mechaniczne,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniêcia z pasa drogowego,

spycharki,

koparki lub ci¹gniki ze specjalnym osprzêtem do prowadzenia prac zwi¹zanych z wyrêbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu

Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpinê oraz ga³êzie nale¿y przewoziæ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byæ transportowane w sposób nie powoduj¹cy ich uszkodzeñ.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków

Roboty zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków obejmuj¹ wyciêcie i wykarczowanie drzew                         i krzaków, wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie do³ów            oraz ewentualne spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu.

Teren pod budowê drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien byæ oczyszczony z drzew i krzaków.

Zgoda na prace zwi¹zane z usuniêciem drzew i krzaków powinna byæ uzyskana                                 przez  Zamawiaj¹cego.

Wycinkê drzew o w³aœciwoœciach materia³u u¿ytkowego nale¿y wykonywaæ w tzw. sezonie rêbnym, ustalonym przez In¿yniera.

W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania                      w nasypy, teren nale¿y oczyœciæ z roœlinnoœci, wykarczowaæ pnie i usun¹æ korzenie tak, aby zawartoœæ czêœci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekracza³a 2%.

W miejscach nasypów teren nale¿y oczyœciæ tak, aby czêœci roœlinnoœci nie znajdowa³y siê                        na g³êbokoœci do 60 cm poni¿ej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyj¹tkiem przypadków podanych w punkcie 5.3.

Roœlinnoœæ istniej¹ca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usuniêcia, powinna byæ przez Wykonawcê zabezpieczona przed uszkodzeniem. Je¿eli roœlinnoœæ, która ma byæ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcê, to powinna byæ ona odtworzona na koszt Wykonawcy,                w sposób zaakceptowany przez odpowiednie w³adze.

5.3. Usuniêcie drzew i krzaków

Pnie drzew i krzaków znajduj¹ce siê w pasie robót ziemnych, powinny byæ wykarczowane,                    za wyj¹tkiem nastêpuj¹cych przypadków:

w obrêbie nasypów - je¿eli œrednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniej¹ca rzêdna terenu w tym miejscu znajduje siê co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny byæ œciête nie wy¿ej ni¿ 10 cm ponad powierzchni¹ terenu. Powy¿sze odstêpstwo od ogólnej zasady, wymagaj¹cej karczowania pni, nie ma zastosowania, je¿eli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawê nasypu,

w obrêbie wyokr¹glenia skarpy wykopu przecinaj¹cego siê z terenem. W tym przypadku pnie powinny byæ œciête równo z powierzchni¹ skarpy albo poni¿ej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów do³y po wykarczowanych pniach nale¿y wype³niæ gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagêœciæ, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

Do³y w obrêbie przewidywanych wykopów, nale¿y tymczasowo zabezpieczyæ przed gromadzeniem siê w nich wody.

Wykonawca ma obowi¹zek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiaj¹ce wartoœæ jako materia³ u¿ytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraci³y tej w³aœciwoœci w czasie robót.

M³ode drzewa i inne roœliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny byæ wykopane z du¿¹ ostro¿noœci¹, w sposób, który nie spowoduje trwa³ych uszkodzeñ, a nastêpnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

5.4. Zniszczenie pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci

Sposób zniszczenia pozosta³oœci po usuniêtej roœlinnoœci powinien byæ zgodny z ustaleniami ST          lub wskazaniami In¿yniera.

Je¿eli dopuszczono przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹ za pomoc¹ specjalistycznego sprzêtu,                  to sposób wykonania powinien odpowiadaæ zaleceniom producenta sprzêtu. Nieu¿yteczne pozosta³oœci                   po przeróbce powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy.

Je¿eli dopuszczono spalanie roœlinnoœci usuniêtej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowi¹zek zadbaæ, aby odby³o siê ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeñstwa                               i odpowiednich przepisów.

Zaleca siê stosowanie technologii, umo¿liwiaj¹cych intensywne spalanie, z powstawaniem ma³ej iloœci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w do³ach z wymuszonym dop³ywem powietrza. Po zakoñczeniu spalania ogieñ powinien byæ ca³kowicie wygaszony, bez pozostawienia tl¹cych siê czêœci.

Je¿eli warunki atmosferyczne lub inne wzglêdy zmusi³y Wykonawcê do odst¹pienia od spalania             lub jego przerwania, a nagromadzony materia³ do spalenia stanowi przeszkodê w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usun¹æ go w miejsce tymczasowego sk³adowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez In¿yniera, w którym bêdzie mo¿liwe dalsze spalanie.

Pozosta³oœci po spaleniu powinny byæ usuniête przez Wykonawcê z terenu budowy. Jeœli pozosta³oœci po spaleniu, za zgod¹ In¿yniera, s¹ zakopywane na terenie budowy, to powinny byæ one uk³adane w warstwach. Ka¿da warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu. Ostatnia warstwa powinna byæ przykryta warstw¹ gruntu o gruboœci co najmniej 30 cm i powinna byæ odpowiednio wyrównana                       i zagêszczona. Pozosta³oœci po spaleniu nie mog¹ byæ zakopywane pod rowami odwadniaj¹cymi                          ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa siê przep³yw wód powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOŒCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakoœci robót

Ogólne zasady kontroli jakoœci robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków

Sprawdzenie jakoœci robót polega na wizualnej ocenie kompletnoœci usuniêcia roœlinnoœci, wykarczowania korzeni i zasypania do³ów. Zagêszczenie gruntu wype³niaj¹cego do³y powinno spe³niaæ odpowiednie wymagania okreœlone w ST D-02.00.00 „Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk¹ obmiarow¹ robót zwi¹zanych z usuniêciem drzew i krzaków jest:

dla drzew	- sztuka,

dla krzaków	- hektar.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.2. Odbiór robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu

Odbiorowi robót zanikaj¹cych i ulegaj¹cych zakryciu podlega sprawdzenie do³ów                                    po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA P£ATNOŒCI

9.1. Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci

Ogólne ustalenia dotycz¹ce podstawy p³atnoœci podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania                     ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

P³atnoœæ nale¿y przyjmowaæ na podstawie jednostek obmiarowych wed³ug pkt 7.

Cena wykonania robót obejmuje:

wyciêcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

wywiezienie pni, karpiny i ga³êzi poza teren budowy lub przerobienie ga³êzi na korê drzewn¹, wzglêdnie spalenie na miejscu pozosta³oœci po wykarczowaniu,

zasypanie do³ów,

uporz¹dkowanie miejsca prowadzonych robót.

10. przepisy zwi¹zane

Nie wystêpuj¹.